## Slide 1: Wärmebrücken
Stand: 10/2021

## Slide 2: Einführung
Wärmebrücken
Schwachstellen in der Gebäudehülle
  Führen zu verringerter innerer Oberflächentemperatur und damit Schimmelanfälligkeit
  Erhöhter Wärmeverlust führt zu höherem Energiebedarf
Entstehen an allen Anschlussstellen von Bauteilen
Müssen nach GEG thermisch und energetisch berücksichtigt werden
Wärmebrückenfreies Bauen ist nicht möglich

## Slide 3: Ordnungsrechtliche/gesetzliche Grundlagen/Normen
Gesetzliches:
  GEG bzw. EnEV (bis 2020) Einfluss konstruktiver Wärmebrücken muss „nach den Regeln der Technik und den im jeweiligen Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen“ so gering wie möglich gehalten werden
Normen
  Mindestwärmeschutz DIN 4108-2 Kapitel 6.2.
  Energiebilanzierung DIN 4108-6: Kapitel 5.5. DIN V 18599-2: Kapitel 6.2.5.
  Berechnung DIN 4108 Beiblatt 2 – Durchführung von Nachweisen DIN 10211 – Simulation von Wärmebrücken

## Slide 4: Mindestwärmeschutz
Anforderung nach DIN 4108-2
  Temperaturfaktor bei stationären Randbedingungen: fR,Si ≥ 0,70
    Dabei ist:
    : Niedrigste innere Oberflächentemperatur (ermittelt durch Simulation)
    : Außenlufttemperatur
    : Innenraumtemperatur
  Es ergibt sich als Anforderung eine Mindesttemperatur von 12,6°C, die an der kältesten Stelle der Wärmebrücke eingehalten sein muss.
Bei Einhaltung der Konstruktionsvorschläge nach DIN 4108 Beiblatt 2 ist der Mindestwärmeschutz automatisch eingehalten.

## Slide 5: Wärmebrücken in der Energiebilanzierung
Berücksichtigung über einen Aufschlag auf den U-Wert (ΔUWB)
Drei Möglichkeiten:
  Pauschale Zuschläge
    Ohne Nachweis: (Führt in der Regel zu unwirtschaftlichen Dämmstärken) ΔUWB =0,1 W/m²K ΔUWB =0,15 W/m²K (mit Innendämmung und einbindenden Massivdecken)
    Mit Gleichwertigkeitsnachweis nach DIN 4108 Beiblatt 2: ΔUWB =0,05 W/m²K Gleichwertigkeitsnachweis nach Kategorie A ΔUWB =0,03 W/m²K Gleichwertigkeitsnachweis nach Kategorie B
  Erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis (Addition nicht gleichwertiger Wärmebrücken)
    ΔUWB =0,05 W/m²K + X
    ΔUWB =0,03 W/m²K + X
  Detaillierter Wärmebrückennachweis
    Detaillierte Berechnung aller zweidimensionalen Wärmebrückenverluste

## Slide 6: Der Gleichwertigkeitsnachweis
Führt zu einem energetischen Mindestniveau der Wärmebrücken und einer Reduzierung des Wärmebrückenzuschlags
Zwei energetische Niveaus: Kategorie A und Kategorie B
Nachweis des energetischen Niveaus über das Beiblatt 2 der DIN 4108 über Konstruktionsbeispiele und Referenzwerte definiert:
  Geplante Konstruktion muss energetisch gleichwertig oder besser geplant sein als das zugehörige Konstruktionsbeispiel.
  Wenn alle Anschlüsse gleichwertig nachgewiesen werden, darf der Wärmebrückenzuschlag reduziert werden.

## Slide 7: Nachweis der Gleichwertigkeit
Bildlich:
Konstruktives Grundprinzip: Alle Bauteilabmessungen und Materialeigenschaften sind dem Konstruktionsbeispiel mindestens gleichwertig
Vergleich der Wärmedurchlasswiderstände: Nachweis der R-Werte der einzelnen Bauteilschichten
Rechnerisch:
Nachweis mittels Referenzwert: Die geplante Konstruktion wird simuliert. Der ermittelte Wärmebrückenverlust-koeffizient Ψ muss kleiner sein, als der Referenzwert des zugehörigen Konstruktionsbeispiels
Nachweis über Wärmebrückenkataloge: Kataloge mit Konstruktionslösungen, die die Referenzwerte einhalten.

## Slide 8: Rechnerischer Nachweis der Gleichwertigkeit
Nachweis mittels Referenzwert: Die geplante Konstruktion wird simuliert. Der ermittelte Wärmebrückenverlustkoeffizient Ψ muss kleiner sein als der Referenzwert des zugehörigen Konstruktionsbeispiels.
Nachweis über Wärmebrückenkataloge: Kataloge mit Konstruktionslösungen, die die Referenzwerte einhalten.

## Slide 9: Erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis
Fall 1: Es sind nicht alle Wärmebrücken gleichwertig.
Fall 2: Es gibt Wärmebrücken am Gebäude, die nicht im Beiblatt 2 aufgeführt sind.
Korrekturverfahren für nicht gleichwertige/zusätzliche Wärmebrücken
  Können einzelne Wärmebrücken nicht gleichwertig mit Beiblatt 2 ausgeführt werden, kann der reduzierte pauschale Wärmebrückenzuschlag durch einen Zuschlag korrigiert werden
  bzw.
  Dabei ist:
    : Wärmebrückenverlustkoeffizient der nicht gleichwertigen Konstruktion
    : Referenzwert des zugehörigen Konstruktionsbeispiels (nur bei Fall 1)
    : Bezugslänge der nicht gleichwertigen Konstruktion
    : Wärmeübertragende Hüllfläche des gesamten Gebäudes

## Slide 10: Detaillierter Wärmebrückennachweis
Nachweis aller zweidimensionalen Wärmebrücken (Ausnahme: DIN 4108, Beiblatt 2: Kapitel 5.2: Bagatellregel)
Beste Möglichkeit, kleine Wärmebrückenzuschläge zu erzielen und auf Wünsche des Bauherren einzugehen
Ermittlung aller Wärmebrückenverlustkoeffizienten und Bezugslängen:
  Dabei ist:
  : Der Wärmebrückenverlustkoeffizient einer Wärmebrücke
  : Die Bezugslänge einer Wärmebrücke
  : Wärmeübertragende Hüllfläche des gesamten Gebäudes

## Slide 11: Links, Materialien, Literatur
GeFo: Planen und Bauen/Wärmebrücken: www.gebaeudeforum.de/realisieren/bauphysik/waermebruecken/
GeFo: FAQs Wärmebrücken: www.gebaeudeforum.de/service/faq/
Leitfaden Wärmebrücken: www.gebaeudeforum.de/fileadmin/Downloads/Leitfaden-Handbuch/Leitfaden_Waermebruecken.pdf
Vorlagen:
  Dokumentationshilfe A1 oder A2: Gleichwertigkeitsnachweis
    A1: Vorgegebene Details
    A2: Freie Detaileingabe
  Dokumentationshilfe B: Erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis
    Ergänzend zu Dokumentationshilfe A1 oder A2
  Dokumentationshilfe C: Detaillierter Wärmebrückennachweis