## Slide 1: Bauen im Lebenszyklus
Stand: 11/2024

## Slide 2: Einführung
Um den heutigen Anforderungen an Gebäude wie Wohnqualität, Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit, Umnutzbarkeit und Rückbaubarkeit gerecht zu werden, ist eine vorausschauende und ganzheitliche Planung erforderlich.
Hierfür ist es unabdingbar, den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes zu berücksichtigen. Dieser kann in die folgenden Lebenszyklusphasen unterteilt werden:
  Planung/Herstellung
  Errichtung
  Nutzungs- und Betrieb
  Instandhaltung und Modernisierung
  Umnutzung/Weiternutzung
  Rückbau
  Wiederverwendung/Recycling/Entsorgung

## Slide 3: Ordnungsrechtliche/gesetzliche Grundlagen/Normen
Die Grundsätze und Rahmenbedingungen bei der Erstellung von Ökobilanzen werden durch die internationalen Normen DIN EN ISO 14040/44 beschrieben. Ergänzend dazu regeln DIN EN 15804 und DIN EN 15978 spezifische Anforderungen für Bauprodukte und Gebäude.
Spezifische Grundregeln zur Erstellung von Ökobilanzen von Gebäuden und Bauprodukten sind normativ nach DIN EN 15804 und DIN EN 15978 geregelt
Die DIN EN 15804 (Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte) liefert zentrale Regeln für die Erstellung von Umweltproduktdeklarationen (EPDs) von Bauprodukten
Zusätzlich spielt die neue EPBD-Richtlinie (2024) eine zentrale Rolle bei der verpflichtenden Berechnung von Lebenszyklusemissionen in der EU.

## Slide 4: Lebenszykluskosten
Eine Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus bereits in frühen Entwurfs- und Planungsstadien ermöglicht es,
  die Aufwendungen über die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes hinsichtlich ökologischer und ökonomischer Aspekte zu minimieren, während eine hohe Nutzungsqualität sichergestellt werden kann,
  Senkung der Lebenszykluskosten durch nachhaltige Materialwahl, Steigerung der Energieeffizienz, Umsetzung moderne Wartungstechnologien und gesetzeskonforme Planung (insb. EPBD und GEG).
  wertvolle Rohstoffe und Ressourcen durch Kreislaufwirtschaft und Materialwieder-verwendung erhalten, um den Primärrohstoffverbrauch zu minimieren und die Umweltbelastung zu reduzieren. So werden ein erneuter Energieeinsatz für die Herstellung neuer Baustoffe sowie die damit verbundenen Treibhausgas-Emissionen eingespart.

## Slide 5: Grundsatz
Für die Auswahl von geeigneten Bauprodukten sollte planungsbegleitend:
  stets eine ökobilanzielle Bewertung erfolgen
  mit einem vergleichsweise geringen Arbeitsaufwand die graue Energie und Emissionen der Baustoffe bilanziert und durch eine entsprechende Auswahl auf ein Minimum reduziert werden
  der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen wie beispielsweise Holz, wodurch zusätzlich CO2 aus der Atmosphäre entnommen und im Gebäude als Kohlenstoffspeicher gebunden werden kann, mitbedacht werden

## Slide 6: Graue Energie und Emissionen
Als graue Energie bezeichnet man den Energieaufwand, der für
  Abbau
  Herstellung
  Transport
  Lagerung
  Instandhaltung
  Rückbau sowie
  Entsorgung
der eingesetzten Materialien benötigt wird
Aus dem Anteil des nicht erneuerbaren Energieaufwandes resultieren Treibhausgas-Emissionen, welche als graue Emissionen bezeichnet werden. Diese werden über das globale Treibhausgaspotential (GWP = Global Warming Potential [kg CO2-Äqv.]) quantifiziert.

## Slide 7: Graue Energie und Emissionen
Der Anteil der CO₂-Emissionen aus der Baustoffherstellung beträgt laut neuesten Studien zwischen 5 und 12 Prozent der Gesamtemissionen in der EU. Entsprechend liegt der Fokus zunehmend auf einer Reduktion durch nachhaltige Baumaterialien.
Durch die Wahl der Baumaterialien und der Baukonstruktion können die grauen Emissionen im Durchschnitt um ca. 6 kgCO2-Äqv./(m²Wfl.*a) reduziert werden. Hochgerechnet auf das Neubauvolumen in Deutschland könnten mit einer klima- und ressourcenschützenden Bauweise ca. 7 Mio. tCO2-Äqv. jährlich eingespart werden.
Auch aus der Gebäudesanierung ergeben sich große Einsparpotentiale in Bezug auf die graue Energie. Je nach gewähltem Gebäudetyp und Effizienzstandard liegt der Anteil der grauen Emissionen der Konstruktion bei Sanierungsvorhaben bei 10 – 25 Prozent, was Emissionen in Höhe von 3 – 8 kgCO2-Äqv./(m²Wfl.*a) entspricht.

## Slide 8: Ökobilanzierung
Für die vollständige Abbildung der Treibhausgas-Emissionen im Lebenszyklus von Gebäuden ist neben der Energiebedarfsberechnung eine ökobilanzielle Bewertung der Konstruktionen und Baustoffe erforderlich.
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) fordert in §7 die Berücksichtigung der Ökobilanzierung bei Wohn- und Nichtwohngebäuden. Mit der ab 2023 geltenden EPBD-Richtlinie müssen die Treibhausgasemissionen von Neubauten über den gesamten Lebenszyklus berechnet und dokumentiert werden.
Gemäß DIN EN 14040/44 besteht eine Ökobilanz grundsätzlich aus vier Phasen, deren Erarbeitung iterativ erfolgt:
  der Definition des Ziels und des Untersuchungsrahmens,
  der Erstellung der Sachbilanz,
  der Wirkungsabschätzung sowie
  der Auswertung.

## Slide 9: Ökobilanzierung (LCA)
Vom BBSR wurde das frei zugängliche Online-Ökobilanztool eLCA (Bauteileditor) entwickelt, womit eine einfache und transparente Erstellung von Ökobilanzen ermöglicht wird.
Die Eingabe von Gebäudedaten und Bauteilkomponenten kann manuell im Online-Tool oder vereinfacht über eine neu entwickelte Schnittstelle erfolgen.
Über diese Schnittstelle können Bauprojekte anhand von Bauteillisten in eLCA-Tabellenstruktur mit Zuweisung von entsprechenden eLCA-Bauteilidentifikationsnummern (Bauteil-IDs) im Online-Tool importiert und automatisch ausgewertet werden.
Ab 2025 wird das Tool verpflichtend für Neubauten im Rahmen der Berechnungen zur Lebenszyklusanalyse gemäß EPBD-Richtlinie und ist seit 2023 mit neuen Schnittstellen für BIM-Modelle kompatibel.

## Slide 10: Ökobilanzierung (LCA)
Bei der Ökobilanzierung bzw. Lebenszyklusanalyse (LCA - Life Cycle Assessment) im Bauwesen handelt es sich um ein Hilfsmittel zur ökologischen Bewertung von Gebäuden und Bauprodukten, welche anhand der Quantifizierung von potentiellen Umweltauswirkungen über den gesamten Lebensweg von Gebäuden erfolgt.
Wirkungsindikatoren:
  das globale Treibhausgaspotential (GWP - Global Warming Potential [kg CO2-Äqv.])
  die Energie- und Stoffströme sowie
  der anfallende Ressourcenverbrauch
Auch im Rahmen von Sanierungsprojekten ist die ökobilanzielle Bewertung sinnvoll und kann für den Vergleich unterschiedlicher Sanierungsvarianten herangezogen werden.

## Slide 11: Infos im Gebäudeforum
Lebenszyklusbetrachtung: https://www.gebaeudeforum.de/wissen/nachhaltiges-bauen-und-sanieren/lebenszyklusbetrachtung/
Lebenszykluskosten von Gebäuden: https://www.gebaeudeforum.de/wissen/nachhaltiges-bauen-und-sanieren/lebenszyklusbetrachtung/lebenszykluskosten-von-gebaeuden/
Ökobilanzierung (LCA): https://www.gebaeudeforum.de/wissen/nachhaltiges-bauen-und-sanieren/lebenszyklusbetrachtung/oekobilanzierung-lca/
CO₂-Bilanzierung: https://www.gebaeudeforum.de/wissen/nachhaltiges-bauen-und-sanieren/lebenszyklusbetrachtung/co2-bilanzierung/
Integration der Gebäudelebenszyklusbetrachtung in die Gesetzgebung: https://www.gebaeudeforum.de/wissen/nachhaltiges-bauen-und-sanieren/lebenszyklusbetrachtung/integration-der-gebaeudelebenszyklusbetrachtung-in-die-gesetzgebung/
LCA-Datenbanken und Zertifizierungssysteme: https://www.gebaeudeforum.de/wissen/nachhaltiges-bauen-und-sanieren/lebenszyklusbetrachtung/lca-datenbanken-und-zertifizierungssysteme/
Geschichte der Ganzheitlichen Bilanzierung: https://www.gebaeudeforum.de/wissen/nachhaltiges-bauen-und-sanieren/lebenszyklusbetrachtung/geschichte-der-ganzheitlichen-bilanzierung/

## Slide 12: Weiterführende Infos
eLCA https://www.bauteileditor.de/
Ökobau.dat https://www.oekobaudat.de/
wecobis https://www.wecobis.de/
BNB Nutzungsdauern von Bauteilen
EPD-Datenbank https://epd-online.com/
Ökobilanz-Software legep
ubakus: U-Wert-Rechner mit Angaben zur Ökobilanz des Bauteils (auf Basis von EPDs)
GEMIS

## Slide 13: Weiterführende Infos
„Leitfaden Nachhaltiges Bauen“, Zukunftsfähiges Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden, BMI
Forschung für die Praxis | Band 04, „Ökologische Baustoffwahl Aspekte zur komplexen Planungsaufgabe „Schadstoffarmes Bauen“, (ZukunftBau)
„Ökobilanz-Daten für die Erstellung von Fertighäusern in Holzbauweise“, Thünen Report 38